文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目 采购编号： WCFSCG-2018-94 采 购 人：文成县综合行政执法局 联 系 人：吴先生 联系电话：0577-59006504 采购代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司 联 系 人：蒋先生 联系电话：0577-28877717 传 真：0577-28877770 二○一八年七月

招标文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项	2

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）	5

第二部份 项目简介	8

第三部分 招标内容及要求	8

第四部分   供应商须知	22

第五部分   政府采购政策功能相关说明	33

第六部分 合同格式	37

附：  评标定标办法	63

注：本项目技术条款加“▲”者，如存在偏离，根据招标文件 “2.4、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理”条款规定，由评标委员会认定是否为实质性重大偏离:如为重大偏离的，做无效投标处理；如非重大偏离者，由评标委员会根据评标细则予以扣分。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：浙江文成农村商业银行股份有限公司营业部

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未成交的供应商的投标保证金，在成交供应商确定后5个工作日内退还；成交供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江鼎力工程项目管理有限公司受文成县综合行政执法局委托，就文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: WCFSCG-2018-94

采购组织类型：政府分散采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目 ，本项目采购预算金额：901.78万元人民币；

具体要求见招标文件。

三、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

4、本项目拒绝联合体投标。

四、报名步骤：

第一步、报名资料现场递交或扫描发邮件

- 报名资料现场递交时间：公告发布之日至投标截止(双休日及法定节假日除外)，

上午：9:00-11:30；下午：14:30-17:00

地点：温州市温州大道718号雅特尔大厦6楼

2、也可选择不来现场报名，只需报名资料扫描发至代理机构邮箱即可（297343229@qq.com）。

未将报名资料发至邮箱或未现场报名的单位将不允许参与项目投标。

五、投标截止时间：2018年7月27日　9:30

六、投标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号）

七、开标时间：2018年7月27日　9:30

八、开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号）

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：100000元人民币；

# 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

# 供应商汇保证金时必须注明“文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目保证金”

十、其他事项：

投标供应商报名应提交的资料（现场递交或邮件）：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、有效的工商营业执照（复印件并加盖公章）；

3、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）；

4、提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；在可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/wzcms/）下载）；

以上资料需整理后按顺序装订成册。代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。报名时携带U盘。

联系方式

采购机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地点：浙江省温州市温州大道718号雅特尔大厦6楼

联系人：蒋先生

联系电话：0577-28877717/15258671700

传    真：0577-28877770

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目 |
|  | 项目编号 | WCFSCG-2018-94 |
|  | 资金来源 | 财政 |
|  | 采购预算 | 901.78万元人民币； |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：文成县综合行政执法局 联 系 人：吴先生 联系电话：15257759617 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址：温州市温州大道718号雅特尔大厦6楼 项目负责人：蒋贤德 电话：0577-28877717/15258671700 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）； 法律、行政法规规定的其他条件。 本项目拒绝联合体投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本六份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，外包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | □不需要 需要 详见采购内容及要求中对项目样品的要求。 |
|  | 保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：100000元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：浙江文成农村商业银行股份有限公司营业部 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供金额伍拾万元整（500000元）的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 现场报名后获取； □报名后从http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html “浙江政府采购 平台”直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2018年7月27日上午9:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2018年7月27日上午8:30~9:30 ； 投标文件递交地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2018年7月27日上午9:30 正 (北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件” “投标保证金缴纳证明文件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、其他部门备案2份。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部份 项目简介

一、项目简介

经批准，文成县公共资源交易中心受文成县综合行政执法局委托，就文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第三部分 招标内容及要求

一、项目需求

温州市文成县路灯节能改造项目的改造、运维（灯杆、电缆、配电柜、灯头部分的养护维修）和移交。项目合作期限共10年3个月，其中建设期3个月（包括试运营期）、运营期10年。项目涉及文成县道路路灯1500盏（最终以实际安装数量为准）

项目范围：本项目拟采用EMC 模式，通过设计方案、整合、优化、采用大功率 LED 灯替换原有高压钠灯、节能灯，并安装具有远程控制功能的智能路灯智控系统。在原路灯灯杆及基础设施不改变的前提下，更换LED灯头（包括后期更换）、更换灯罩、安装智能控制系统，以及运营期内灯杆、电缆、配电柜、智能控制系统、灯头部分的日常养护及移交等内容。维护中所产生的材料费（维护期限内本应由投资方投入的材料除外）、以及因不可抗力所生产的材料费由采购人支出。

智能控制系统要求

1.监控中心软件

1.1控制系统软件选用B/S构架的WEB浏览器模式，用户能在任意地点、任意上网终端进行操作，免客户端安装程序。提供微信公众号功能，并能在公众号内科直接开/关回路及单灯。

1.2系统能够对管理角色进行动态编辑添加或删除，并且进行权限分配，不同用户可划分不同权限，并可对其权限进行修改。

1.3系统具有灵活的远程终端增减扩容功能，可动态增加、删除终端设备。

1.4系统在对终端进行数据采集时或收到监控终端主动报警后，系统软件将根据采集的数据分析判断故障类型，采用短消息报警、邮件报警、微信报警等方式，及时处理故障，并将故障数据保存到数据库。报警内容包括：电压缺相、开关跳闸、箱门打开、电缆被盗（全天候）等故障问题

1.5控制功能：可以远程设置开关灯时间，手动实时控制任一回路开关控制，平台可对管理人员授权，并实现手机控制功能。

1.6报表功能：报表采用Excel报表软件的输出格式，并提供A3与A4两种默认幅面的报表输出。

1.7电缆防盗功能：通过扩展安装电缆防盗主端和电缆防盗末端来实现有电、无电情况下的电缆防盗。（不得使用蓄电池）

1.8GIS地图功能：在地图中显示所有设备地址，可以在地图中直接控制开关回路等。

1.9漏电检测：具有漏电检测功能，最小可检测电流5mA

2.集中控制器功能

2.1集中控制器可显示现场箱体温度、运营商网络信号强度、当前站点编号、所属分组、当前IP地址、APN名称、当前时间、当天开/关灯时间等数据。

2.2具备集中光控、经纬度、时间控制等功能

2.3具备电源三相电压、电流、功率、功率因数、电量检测功能

2.4支持USB接口、红外接口、 RS-232接口、2路RS-485通讯接口,RJ45接口。

2.5当监控中心或通信线路发生故障时，终端能根据预先设定的程序定时开\光灯。确保照明系统的正常运行。

2.6集中控制器能够通过外接交互终端在监控现场方便查询和控制；各个模块均支持带电更换，更换时可以不影响系统正常工作，现场维护不需要进行整体拆机，方便维护。设备需带LCD液晶显示屏及操作键盘，主屏为点阵160*160分辨率以上的显示屏，至少显示7行*10汉字/行，可本地操作，包括设置参数、控制开关输出，当前运行采集数据以及终端工作参数数据等，以方便工作人员在通讯中断情况下无需携带笔记本电脑等设备即可完成现场数据设置操作。

2.7设备工作电源为三相供电，缺任意两相集中控制器均仍旧可以用市电工作,集中控制器具有电源相位自动检测切换功能

2.8集中控制器设有蓄电池，具有断电运行功能，能在供电线路断电时及时保存监控终端运行的数据和报警，使有关部门在第一时间获知并抢修，停电后能保存相关数据1年。

3.回路控制器功能

3.1回路控制器为单独设备，独立于集中控制器之外，拥有4路开关量输入（可扩展到16路）；4路开关量输出（可扩展到16路）；能读取交流接触器开、关状态

3.2提供RTC时钟，掉线后可以根据工作设置，根据RTC自行工作。

3.3提供存储器芯片，能够存储继电器工作的状态。

3.4提供一路遥信输入。可以实现对外部设备的检测

3.5 RS485通信用于实现与外部设备进行数据交换和控制，同时也可用于芯片程序下载和参数设置

3.6可以实现定时自动遥控和手动控制

文成路灯项目改造清单（具体以项目合同签订后采购人提供的改造清单为准）

| 道路名称 | 灯具数量（盏） | 原始功率（W） | 原始总功率（W） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育场路 | 64 | 250 | 17600 | 樟岭隧道-山坑桥 |
|  | 64 | 150 | 10560 |  |
| 体育场路 | 29 | 250 | 7975 | 山坑桥-文青路 |
|  | 29 | 150 | 4785 |  |
| 体育场路 | 18 | 150 | 2970 | 文青路-县前街（已换LED） |
|  | 18 | 60 | 1188 |  |
| 体育场路 | 38 | 250 | 10450 | 县前街-徐村桥（杆上灯） |
| 体育场路 | 13 | 250 | 3575 | 徐村桥-罪花园（杆上灯） |
| 徐村桥 | 12 | 250 | 3300 |  |
|  | 12 | 200 | 2640 |  |
| 建设东路 | 15 | 250 | 4125 | 伯温路-城南隧道 |
| 建设路 | 15 | 250 | 4125 | 洋桥-县前街 |
|  | 15 | 250 | 4125 |  |
| 建设路 | 43 | 250 | 11825 | 县前街-伯温路口 |
| 建设路 | 4 | 250 | 1100 | 1杆4火高杆灯 |
| 建设西路 | 12 | 250 | 3300 | 伯温路口-加油站（杆上灯） |
| 建设西路 | 12 | 180 | 2376 | 加油站-醉花园（已换LED） |
| 城南路 | 152 | 250 | 41800 | 城南隧道-栖霞桥 |
| 新桥路 | 208 | 250 | 57200 | 加油站旁 |
| 文青路 | 9 | 250 | 2475 | 文成宾馆-青少年中心 |
|  | 9 | 200 | 1980 |  |
| 文青路 | 7 | 250 | 1925 | 杆上灯 |
| 文青路 | 26 | 250 | 7150 | 青少年中心-文成国际大酒店 |
|  | 26 | 200 | 5720 |  |
| 无名路 | 8 | 250 | 2200 | 科技创业园（杆上灯） |
| 大桥路 | 8 | 250 | 2200 | 县前街延伸 |
| 沙洋中路 | 4 | 250 | 1100 | 杆上灯 |
| 县前街 | 36 | 250 | 9900 |  |
|  | 36 | 250 | 9900 |  |
| 鹤川大桥 | 12 | 250 | 3300 |  |
| 鹤云大桥 | 12 | 250 | 3300 |  |
| 阳光酒店旁大桥 | 10 | 250 | 2750 |  |
| 栖霞路 | 22 | 250 | 6050 | 菜场-卫生院（辅道节能灯） |
|  | 22 | 60 | 1452 |  |
| 双珊路 | 60 | 250 | 16500 | 卫生院-风阳村村内（杆上灯） |
| 城东小区 | 8 | 250 | 2200 | 杆上灯 |
| 象溪路 | 16 | 250 | 4400 |  |
| 人行路 | 6 | 250 | 1650 |  |
| 车站东路 | 5 | 250 | 1375 |  |
| 邮政路 | 6 | 250 | 1650 |  |
| 伯温路 | 50 | 250 | 13750 | 杆上灯 |
| 一花线 | 17 | 250 | 4675 | 桥上8盏 |
| 苍湖街+旁边街 | 49 | 150 | 8085 | 已换LED |
| 大觉路 | 30 | 250 | 8250 | 杆上灯 |
| 幸福东路 | 13 | 250 | 3575 | 杆上灯 |
| 建新路 | 6 | 250 | 1650 |  |
| 栖云路 | 15 | 250 | 4125 | 杆上灯 |
| 小街小巷 | 81 | 250 | 22275 |  |
| 城南隧道 | 36 | 250 | 9900 |  |
| 节能灯 | 82 | 60 | 5412 |  |
| 合计 | 1500 |  | 365893 |  |

二、建设目标

整体改善和提升文成县城市道路路面照明质量，方便人们的生产和生活。实现文成县路灯节能降耗目标；符合安全规范；修剪行道树枝、改造灯杆灯挑、提升道路照明品质。

三、改造模式

1、由供应商出资完成灯具改造，在运营期内获得节能收益分成；

2、负责合同期内改造范围所有路灯的维护。

四、改造和运维项目的主要内容

（一）施工期内改造内容

1、进行路灯灯具更换，光源更换为LED，原有传统光源灯具将不得继续使用，本项目唯一接受LED光源。

2、本项目所有LED产品均采用LED专用可调电源，产品需达到前5.5小时1OO%功率，后5.5小时调整为5O%功率调节功能。

（二）运营期内工作

1、运营期内负责改造范围内约1500盏路灯及隧道照明部分路灯（最终以实际改造数量为准，可参考招标文件文成县路灯改造清单）灯杆、电缆、配电柜、智能控制系统、灯头部分的日常养护，维护中所产生的材料费（维护期限内本应由投资方投入的材料除外）、以及因不可抗力所生产的材料费由采购人支出。

2、运营期内改造、维护后所更换的路灯及材料归采购人所有，运营方需负责统一送至采购人指定的地点。3、如涉及灯杆需要更换，运营方需事先将预更换的灯杆的地点、规格型号等事项事先向采购人进行报备，经采购人确认后才可予以更换。

（三）本项目改造后的照明模式

本项目完工后采用调光模式，每天24:OO以后功率降至50%。并留智能控制系统兼容接口。

（四）项目移交

1、改造完成并在竣工验收后，供应商应将竣工资料移交给采购人。

2、合同期满后，供应商需将本项目的全部设施无偿完好地移交给采购人，项目范围内的全部设施归项目采购人所有，供应商不再收取任何费用。

五、改造标准和技术要求

（一）项目所选用的LED路灯在设计制造和检验方面应符合下列标准

1、CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》；

2、CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》；

3、GB7000.1-2007《灯具 第一部分：一般安全要求与试验》；

4、GB7000.5-2005《道路与街路照明灯具安全要求》；

5、GB17625.1-2012 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》；

6、GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

7、GB/T18595-2001《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》；

8、GB/T24827-2009 《道路和街路照明灯具性能要求》；

9、GB/T24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》；

10、GB/T14549--93《电能质量公用电网谐波》；

11、其它国家、地方标准规范；

12、 采购人提出的要求及有关基础资料。

（二）改造所选用的灯具质量及技术要求

本项目所选用的LED灯具须达到下列要求：

| 序号 | 名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯片 | 芯片须采用国际国内知名品牌，须采用非集成LED芯片，模块化灯具，并需提供芯片厂家授权书或有关证明材料。 |
| 2 | 整灯光效 | 整灯光效≥110（Lm/W） |
| 3 | 驱动电源品牌 | 须采用国际国内知名品牌，需提供厂家授权书 |
| 4 | 色温 | 3200K-4000K |
| 5 | 显色指数 | ≥70 |
| 6 | 光衰 | 3000hrs光通维持率95%，6000hrs光通维持率94%； |
| 7 | 使用寿命 | 合同期内光通维持率大于等于设定值光通量的70%。 |
| 8 | 配光 | 蝙蝠翼矩型配光，为截光或半截光类型。 |
| 9 | 功率因数 | ≥0.95 |
| 10 | 安全性能 | 符合GB7000.5（GB7000.1）要求 |
| 11 | 防护等级 | 整灯IP65及以上 |
| 12 | 防触电保护型式 | ClassⅠ或以上 |
| 13 | 电源 | 单相交流220V、50HZ；波动范围：电压+20%、频率+2%。 |
| 14 | 适用环境要求 | -20℃～60℃的条件下应能正常工作，同时还应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求 |
| 15 | 电磁兼容 | 输入谐波电流符合GB17625.1要求 |
| 16 | 灯体 | 灯体采用（国标GB102、104或优于此）优质铸铝（或铝合金），保证耐高温、耐腐蚀、耐老化；表面静电喷涂，颜色根据采购人要求提供。 |
| 17 | 灯罩 | 灯具的灯罩采用钢化玻璃，透明度、强度需达到有关规定要求(采用灯罩和透镜一体化设计的无此要求)。 |
| 18 | 散热 | 散热结构合理、有效，性能良好。 |
| 19 | 机械性能 | 灯具的各部份均应有足够的强度，能满足相应荷载的要求。紧固件采用304不锈钢。 |
| 20 | 外观、安装及维护要求 | 整灯外观整洁大方，结构合理，抗强风流线型外观设计。灯具散热翼片具有自清洁功能，经雨水冲刷后不藏灰尘。 |
| 21 | 品牌标识和系统设备的设计、制造及铭牌、标志 | 灯体上须有厂家的品牌标识；系统设备及其辅助装置的铭牌、使用标示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示，应准确无误地表示设备之型号、规格。 |
| 22 | 质量标准 | 设计和制造符合EN60598或GB7000.5（GB7000.1） |

（三）除上述标准外，路灯的照度须符合文成县路灯现状及改造要求。

（四）运营期内照度要求

采购人与供应商每年应自行组织对道路质量进行测试。其中，年平均照度与设定值相比每年光衰下降率不得超过3%，超过此值则由供应商对项目设施免费进行更换。年平均照度达不到设定值的70%，即光衰≥30%，则该光源视为废品，必须立即更换。在此期间，采购人有权委托第三方检测单位检测，检测不合格，检测费由供应商支付；检测合格，检测费由采购人支付。

（五）品牌要求

本项目更换所用的LED光源须采用供应商投标时所选用的品牌，采购人不接受其他品牌。

（六）灯具质量要求

1、供应商所提供的所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能可靠稳定的。要求为2018年1月1日以后生产的产品。

2、供应商供货时应提供相关技术资料，包括但不限于满足货物使用和维护的技术文件。

3、供应商交货时应提供原出厂产品合格证、产品说明书、产品质量保证书和产品检测报告，供应商提供的产品检测报告需涵盖本项目采购文件所要求的技术参数。

4、灯罩形状必须经过采购人同意，尺寸必须满足采购人要求。

六、项目实施

（一）施工期

1、协议签订后五个工作日内，采购人向供应商提供一条道路作为试验道路，供应商在半个月内完成对试验道路的节能改造，并进行道路照明质量检测。试点道路由采购人和供应商共同检测，符合相关要求后，方可进行其他道路改造。

2、供应商须进行改造前的全部设计，设计方案报送采购人，采购人审核同意后方可实施。审核意见并不免除供应商对项目质量所负的完全责任，供应商须对灯具安装的安全性负全责。

3、供应商须委托具有照明施工资质的施工单位进行施工。供应商须对施工人员的安全负责。供应商须自行办理施工开挖、占道等手续；修剪树枝需经当地园林绿化部门同意。

4、本项目施工期需更换灯具及相关备品的所有费用（包含人工、材料、产品、设备、设施、运输费、税费、管理费、保险、利润等一切与完成项目施工有关的所有费用）均应由供应商承担。

5、运营期内因光衰、节能不达标（但不限于）等产品质量、设计等原因更换LED路灯时，更换工作及相关费用均由供应商负责。

6、项目改造施工所涉及的交通安全管理均由供应商负责。交通安全管理包含路口标志标牌、公告、交通管制费及其他一切相关的交通安全；

7、施工改造过程中，采购人有权对已使用或即将安装的路灯进行抽检，与样品进行比对；若品牌不一致、参数不能满足合同要求的，该批次路灯灯具不得安装于现场，已安装于现场的必须在7个日历天内拆除，并及时安装合格的灯具。

8、供应商在改造过程中，需根据LED灯具的重量、体积等参数，结合原有的灯杆、挑臂进行综合模拟测试，出具改用LED灯具后路灯整体无安全隐患的承诺函，并承担相应责任。

9、节能改造服务期内，在国家LED路灯新标准未出台之前，合同所涉及到的LED路灯节能产品的性能参数不能低于供应商产品在投标过程中使用产品检测报告上的数据；如有参数上的差异，取更优参数为准。供应商应提供承诺函，承诺投入使用的LED灯具技术参数不低于投标时提供的检测报告上的参数。

10、在改造实施前，供应商须将每条路的改造初步设计方案报采购人审核，替代光源产生的照度须满足相关的要求。

11、本项目由供应商负责现场拆除、安装、调试，所需的机械设备、人员由供应商自行解决，所拆除的设施归供应商所有。

12、须做到安全文明施工，工完料清。改造项目实施期间，采购人有权对供应商的工作进行现场检查；对采购人提出的合理意见，供应商应该接受并落实整改。

13、施工期间，供应商应服从采购人委托的监督人员的指令。

14、若供应商出现以下任一情况的，采购人将视供应商无履约能力，有权终止合同，并不予退还其履约保证金。

（1）供应商不能在采购人规定时间内完成本阶段节能改造的；

（2）供应商完成节能改造后道路照明各项指标（初始平均照度、均匀度、环境比）至少一项未达本项目验收标准的；

（3）送检的灯具样品经检测不符合合同要求的。

- 运营期

本项目竣工经验收合格后，进入运营期。

1、本项目全周期供应商均不得降低道路照明标准和服务质量，任何违约将对供应商进行相应经济处罚。

2、供应商节能收益自验收合格之日起连续计算10年。

七、项目竣工验收标准与方法

1、本项目按路段内容采取分路段验收和灯具抽检基础上的一次性工程整体验收方式。改造项目全部完成后，所有道路验收合格后由供应商提交项目竣工报告，采购人接到资料核实无误后七天内组织一次性工程整体验收，验收合格进入运营期。

2、每条道路改造完成后由采购人和供应商双方指定专人，对道路路面情况、灯具功率、道路照明各项指标（初始平均照度、照度均匀度）进行抽样测试并记录。若双方对检测结果有异议的，由双方协商共同委托有资质的第三方检测机构进行检测，如检测合格费用由采购人支付，如不合格费用由供应商支付。抽样方法为：道路抽取不低于10%进行检测。验收方法：采购人、供应商双方按照《照明测量方法》（GBT5700-2008）现场采用“中心法”测量、记录、签字。

3、改造后未达到要求的，供应商应及时进行整改。

4、施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）对供应商施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。

八、项目设施运行和维护

1、供应商负责改造范围内路灯（灯杆、电缆、配电柜、智能控制系统、灯具部分）的日常维护。供应商在收到中标通知书后至合同签订之日期间，向采购人备案当地售后服务点的维修养护人员及14米及以上登高作业车等相关作业人员及车辆。

2、在合同期内，供应商应建立相应巡查制度，派专人对实施路段进行巡查，发现问题及时进行保养和维护，供应商保养和维护原则上在夜间亮灯时段进行，如需白天亮灯维修，应经采购人同意后才能操作，电费由供应商承担。

3、在合同期内，供应商应确保灯具整洁，确保亮灯率保持在99%以上；黑灯自熄灭起24h内响应，40h内修复（特殊情况除外），所需的人员、机械设备、维修工具均由供应商自行解决。

4、在合同期内，供应商接到采购人的路灯抢修工单起48小时内修复，并答复采购人修复结果，所需的人员、机械设备、维修工具由供应商自行解决；经供应商现场确认不属责任范围的，供应商应立即通知采购人进行处理。

5、运营期内道路照明质量不得低于《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）最小值，色温：3200-4000K，超过此值，供应商应对项目设施免费提供进一步技改。

6、因气象条件、自身瑕疵、产品寿命、电压波动（下称“正常原因”）造成设施损坏、损毁，由供应商承担费用；因交通事故或其他人为因素造成的项目设施损坏、损毁，采购人应协助供应商向肇事方索赔，发生逃逸或其他原因不能获得赔偿的，由采购人承担。

7、在LED路灯改造期间内，供应商对项目设施必须预留一定的备品备件，以应对各类突发事件，确保设施外型一致。

8、供应商须严格按照《文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目维护考核细则》（详见附件）所规定的各项内容进行维护服务。

9、采购人、供应商双方所属设施均应符合国家相关安全标准，各负其责，不得擅自开启、更改对方设施，如有违反，由此造成的责任、经济损失由违反方负责。

10、合同期间，在项目实施和运维过程中，因项目设施的质量瑕疵原因或未及时维护致使第三人人身、财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。如采购人对上述损害的造成存在过错的，则其也应承担相应部分的责任。

11、当亮灯率低于98%时，供应商又未及时维护的，采购人有权委托第三方对驱动电源和光源进行维护（唯一授权给供应商的LED路灯制造商须无条件向采购人提供更换所需光源及配件），维护所需费用从供应商的节能收益款中支付。

九、服务考核

1、本项目要求供应商在实行道路照明节能工作时，不得降低道路照明设计标准，在合同内采购人将对实施路段的照明质量进行全过程监管、考核，考核得分与供应商投资收益直接挂钩，服务要求详见《文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目维护考核细则》。供应商必须接受采购人的监管、考核。

2、有下列情形之一的，视为供应商无能力履行合同，采购人有权单方解除合同：

（1）在合同期内累计三次以上季度考核得分低于80分的；

（2）累计三次以上季度考核单项指标得分为零；

（3）单季度考核低于70分的；

(4) 亮灯率低于90%；

3、合同期内季度服务考评分等于或大于95分，全额支付节能收益；服务考核得分低于95分的，每低1分扣除当季度节能收益的1%。

4、本项目由采购人负责考核，供应商参与。供应商因故缺席考核的，视为同意考核结果。

5、亮灯率的考核以现场抽查为准。

十、节能效益分享

（一）本项目节能收益的计算办法。

1、原配置功率：以按原配置光源功率加镇流器自身功耗（由第三方检测机构检测评估为准）作为能耗基准。

2、电价：统一按0.8227元/度计算，合同期电价不作调整。

3、运行时间：全年路灯运行时间统一按4015小时计算。

4、单盏灯具年节能效益计算公式：

路灯单盏灯具年节能效益=【（原配置功率-LED灯功率）×2007.5小时+（原配置功率-LED灯变功率）×2007.5小时】×0.8227元/度。

注：原配置功率：以按原配置光源功率加镇流器自身功耗作为能耗基准。

5、所有实施路灯年节能效益总和扣除返还给采购人部分即为供应商每年节能收益。

6、项目节省的标煤消耗量及二氧化碳排放量补贴归供应商，财政补贴申报由供应商负责，节能指标归采购人。

十一、节能收益支付

- 采购人每季度向供应商支付一次节能收益。

2、收益计算起始：自工程整体验收合格次日起开始至合同期满。

3、款项支付：采购人应在次季度收到发票后向供应商支付上季度款项，直至合同期满。

十二、风险提示

供应商可自行踏勘确定路灯现状，采购人提供所有数据均仅供参考，实际数量、功率存在误差，均以现状为准。

十三、唯一授权LED路灯制造商的权利义务

唯一授权LED路灯制造商是供应商投标时绑定的LED光源制造商，负责为文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目提供光源，在供应商投标时，唯一授权LED路灯制造商出具了承诺书，当出现下列事项时，唯一授权LED路灯制造商无偿为采购人提供光源配件：1、采购人通知供应商修复损坏的光源，而供应商未按要求修复的；2、光源因光衰导致照度已经低于国家标准的70%。唯一授权LED路灯制造商在提供光源配件后，可以和供应商进行结算。

十四、财政奖励资金的办理

供应商可按有关政策向国家、省、市的有关部门申请合同能源管理财政奖励资金等经费，经费归供应商所有，采购人须配合。如采购人按有关政策向国家、省、市的有关部门申请合同能源管理财政奖励资金等经费，经费归采购人所有，供应商须配合。

十五、人员配备要求

1、本项目施工期间的项目部基本人员配置：①项目总负责人1人，年龄≤55周岁；②项目技术负责人1人，年龄≤55周岁；③项目其他管理人员5人以上。

2、本项目运营期内的项目部基本人员配置：①项目总负责人1人，年龄≤55周岁；②其他管理人员7人以上。

注：以上人员均须具备路灯节能改造经验

十六、相关约定

1、供应商应在整个合同期内为其雇佣的全部人员缴纳工伤保险和人身意外伤残险。

2、供应商须设立投诉受理平台，受理数字城管、96811、12345政府热线等渠道的投诉。

3、所有路灯的使用权其他收益归采购人所有。采购人有权在现有路灯资源上安装其他设备，供应商不得干涉。由供应商更换的设备在合同期满前产权属供应商所有，但使用权归属采购人，供应商不得拆除。光源以外的路灯设备产权属采购人所有。

4、在运维期间，如出现新技术新产品，可以进一步提升节能效果的，若是光源部分的，经过采购人同意，供应商可以采用新产品，收益由双方协商确认。若是其他部分技术提升的，由采购人和供应商协商确定。

5、有下列情形之一，采购人有权单方解除合同

（1）供应商擅自转让、分包本项目的；

（2）供应商未按要求开工或未按要求完成改造施工的；

（3）供应商在合同期内未按要求维护，服务考核未达标的；

（4）本合同约定的其他情形。

十七、投标样品要求

1、投标供应商须提供替代高压钠灯250W灯具样品一套，中标候选供应商的样品由采购人封存，作为日后检测抽查比对。

2、灯具样品上应贴上具有项目信息和投标供应商信息的标识，主要内容如下：

项目名称：

样品名称、品牌及型号：

投标供应商名称（盖公章）：

投标供应商联系人：          电话：

3、投标供应商联系人应与样品递交人为同一人；

4、提交样品时，应提供投标授权委托书、法人代表证明及投标供应商联系人的身份证复印件（原件核对后退还）。否则，采购代理机构有权拒收样品。

5、样品递交时间，地点： 与递交投标文件的时间，地点一致，要求与投标文件一并递交。

6、候选中标供应商的3种样品灯具由采购人保存，其他投标供应商应于当天取回样品，采购人不再承担样品保管责任。如在此时间后，样品遗失，后果由投标供应商自行承担。

第四部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

8、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，预中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，预中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在预中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

9、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、除注明按实结算的项目外，所有设备安装情况所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察到采购人处核对确认设计图纸，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

11、本次预算901.78万元人民币。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

13、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

14、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二）； |
| 2 | 投标供应商认为需要提供的其它商务文件和资料。 |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-9项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| 1 | 投标函； |
| 2 | 法定代表人身份证明或法人代表人授权委托书； |
| 3 | 法定代表人及授权代表的身份证； |
| 4 | 声明书； |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 6 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料； |
| 7 | 供应商必须提供检察机关出具的无行贿犯罪记录复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）； |
| 8 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
| 9 | 投标供应商的基本情况表； |
| 10 | 投标供应商认为需要提交的其他资格证明文件； |
| 11 | LED驱动电源及LED芯片选用情况说明及承诺； |
| 12 | 项目施工方案及应急保障方案； |
| 13 | 节能服务期内的运维方案； |
| 14 | 投标文件中应承诺的内容：1）投标供应商所提供的成果所有权归供应商所有，但使用权归采购人所有。采购人在使用成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权或其它知识产权的起诉。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。光源部分在合同实施完成后产权全部归属采购人所有。其他部分产权和供应商无关。 2）本项目实施前、中、后均按项目所在地有关部门要求办理完成合法的手续、备案，保证使本项目能顺利实施、验收； |
| 15 | LED灯具企业对投标供应商的授权书； |
| 16 | 享受小微企业价格折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件1） （ （3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策 |
| ①请投标供应商在编制投标文件时仔细阅读本招标文件及其他辅助资料，根据本招标文件中评标原则及方法中所列内容结合自身情况据实提供相关资料； ②以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明文件，均须提供复印件，并加盖投标供应商有效的公章，原件备查。 |

2.3投标样品（详见采购内容及要求中对项目样品的要求）。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1本项目的投标应以人民币报价。

4.2供应商应按《开标一览表》的要求，详细完整地填写好相应栏目的内容。

4.3采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.4供应商应根据要求报价，报价单中不得漏填项目。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、供应商须按投标邀请（通知）书中的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金应使采购人在投标截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前一天办理。

6.3、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.4发生下列情况之一，投标保证金将被不予退还。

（1） 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2） 中标供应商无故未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

（4） 投标供应商在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经采购人或政府采购监督管理部门确认属实；

（5） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（6） 与其他投标供应商恶意串通的；

（7） 中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（8） 经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

## 8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式七份，其中正本一份，副本六份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购人处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

3.2供应商在投标截止时间以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被不予退还。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2按规定交纳了投标保证金。

4.3包装与密封符合招标文件要求。

4.4投标文件递交到指定的投标地点。

4.5投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标保证金收据原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

# 六、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、▲递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件和营业执照复印件（法定代表人则需提供营业执照复印件）、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由采购人或者采购代理机构审核确认投标人投标资格。

1.4、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标报价明细表计算错误的，由供应商自负责任。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

6）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。
4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件评标定标办法。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

5.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供50万元的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

5.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

6．  代理服务费

6.1本次招标，采购代理服务费按照原计价格[2002]1980号文件收费标准计取，计费基数为本项目的采购预算金额，招标代理费金额为65080元（大写：陆万伍仟零捌拾元整）。采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。

6.2 供应商须将上述费用考虑在其投标总报价中，采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第六部分 合同格式

[节能效益分享型合同]

项目名称：

合同编号：

| 采购人（用能单位） | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联 系 人 |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐 号 |  |
| 供应商（节能服务公司） | 单位名称 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代表人 |  |
|  | 联 系 人 |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐 号 |  |

为贯彻落实国务院《关于进一步加大工作力度，确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[2010]12号）和《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发[2010]25号）精神。鉴于双方同意按“合同能源管理”模式就*****项目进行专项节能服务（以下简称“项目”或“本项目” ）并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成以下合同，并由双方共同恪守。

第1节  项目期限

1.1项目的建设期为

# 1.2本项目的节能效益分享期的起始日为 以验收通过之日起开始 ，效益分享期为10年。

# 1.3 合同有效期为     年   月   日至   年   月  日止  【自协议签订次日起施工期加运营期（运营期自改造竣工验收合格之日起10年）】。

第2节  节能服务内容及方式

2.1 采购人委托供应商进行节能服务的内容如下：

2.1.1本项目的建设范围：

1、项目范围：本项目拟采用EMC 模式，通过设计方案、整合、优化、采用大功率 LED 灯替换原有高压钠灯、节能灯，并安装具有远程控制功能的智能路灯智控系统。在原路灯灯杆及基础设施不改变的前提下，更换LED灯头（包括后期更换）、更换灯罩、安装智能控制系统，以及运营期内灯杆、电缆、配电柜、智能控制系统、灯头部分的日常养护及移交等内容。维护中所产生的材料费（维护期限内本应由投资方投入的材料除外）、以及因不可抗力所生产的材料费由采购人支出。

2、运营期内改造、维护后所更换的路灯及材料归采购人所有，运营方需负责统一送至采购人指定的地点。

3、如涉及灯杆需要更换，运营方需事先将预更换的灯杆的地点、规格型号等事项事先向采购人进行报备，经采购人确认后才可予以更换。

2.1.2改造灯具数量:    以实际安装及验收数量为准

2.1.3节能服务内容：为采购人提供照明节能改造项目的用电状况诊断、设计、改造、施工、照明灯具的安装、调试、运行管理、节电量测量和验证道路平均亮度及平均照度值、路灯能耗基准等规范指标进行测定等服务。

2.1.4服务的方式：项目由采购人、供应商双方参照国家合同能源管理模式开展照明节能服务。供应商向采购人提供由供应商出资对传统路灯照明进行LED改造的节能效益分享型合同服务方案。采购人通过照明改造后实际的节电收益及双方约定支付比例及时间足额按时支付给供应商，供应商通过节能分享收益收回投资回报。项目由 供应商负责施工改造，采购人应协同配合供应商组织实施。供应商提供合同期内的跟踪服务和对采购人工作区照明节电改造后的节电效果的监测。合同期满后路灯产权归采购人所有。

第3节  节电效益分享方式

3.1节电效果计算：

单盏灯具年节能效益=【（原配置总功率-LED灯功率）×2007.5小时+（原配置总功率-LED灯变功率）×2007.5小时】×0.8227元/度。

年节能效益=实际改造灯具数量×单盏灯具年节能效益。

（1）原配置总功率：以按原配置光源功率加镇流器自身功耗作为能耗基准（最终以权威第三方实际检测总功率为准）。

（2）电价：按0.8227元/度计算。合同期内电价不作调整。

（3）运行时间：全年路灯运行时间统一按4015小时计算（每天亮灯功率模式为：前5.5小时全功率运行，后5.5小时50%功率运行）

3.2效益分享期内，分享约定：

合同能源管理期内，项目节能收益采购人与供应商合同约定比例分享。

供应商分享效益=年节能效益×供应商投标时所报供应商分享节能效益比例

采购人分享效益=年节能效益×供应商投标时所报采购人分享节能效益比例

3.3 具体路灯改造数量以验收为准，因采购人原因，改造的总体数量有变化的，结算方式不变更，且中标供应商不得提出索赔。路灯节电率以具有专业检测资质的第三方现场检测结果为准。

3.3 运维费用的支付，采购人将年节能收益的20%作为每年运维费用支付给供应商。

第4节 采购人的义务

除本合同规定的其他责任外，采购人还应履行以下义务：

4.l 对供应商提交的施工方案应在七日之内予以书面核准，并作为本合同附件使用。

4.2为供应商实施和管理本合同项目提供必要的协助，便于与项目相关的设备、设施运行稳定与良好。

4.3在合同有效期内，对供应商提供的灯具运行、维护定期记录进行妥善保存，采购人应根据供应商的合理要求及时提供监督及抽查并作好相关记录。

4.4采购人应配合供应商开展节电量测量和验证。

4.5 按约定条款验收项目，及时提供确认安装完成和试运行正常的验收资料。

4.6采购人应当协助供应商向有关政府机构或组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

- 供应商的义务

除本合同规定的其他责任外，供应商还应履行以下义务：

5.1 开工前十五日内，将设计、施工方案及工期提交采购人予以确认。确保设计、供货和安装达到项目规定的要求。

5.2 供应商应按照项目技术标准和要求以及本合同的规定，进行建设、运营以及维护。

5.3 根据国家有关施工管理条例和与相对应的技术操作规程，认真完成灯具的安装和调试，相关技术标准应满足国家规定要求。

5.4供应商应当按照本合同及附件的约定为本项目提供资金、方案制定、负责本项目产品采购、运输、安装调试、阶段性检测、通过验收、更换故障产品、日常维护、应急抢修等工作。

5.5供应商项目实施人员严格遵守现场施工场地安全措施及规范操作等方面的规定，并服从道路交通管理部门合理的现场指挥。

5.6供应商应当确保改造路灯等配件产品质量的合格，保证主要道路灯头的款式美观多样。

5.7用于改造的LED灯具式样，在改造前由采购人、供应商双方共同确认，原则上与原来灯具式样相似或接近，相似率要求在90%以上。如相似率达不到90%以上的灯具，供应商必须对整套路灯进行选型设计，方案经采购人认可后更新安装，费用由供应商负责。

5.8更换下的原有灯具，供应商须登记入册、入库、打包按序堆放，采购人、供应商双方各执一份（备案）。更换下来的路灯灯头产权归采购人所有。

5.9项目验收运行后效益分享期内，供应商应向采购人提交项目资产的运行情况，采购人、供应商双方应就与本项目关联资产及运行有关的重大事项互相通报。

5.10供应商需对采购人相关人员进行技术培训。

5.11提供相关灯具的生产企业注册资本金必须达到1000万元以上，否则其提供的灯具采购人有权拒绝使用。

第6节 项目的验收和付款

6.1 双方确定下列标准和方式对项目进行验收和付款：

6.1.1改造后要求路面初始平均照度不得低于城市道路照明设计标准的最低值或不低于现有道路平均照度120%（原则上二者取高值，特殊路况除外），路交汇区照明标准值按最新城市道路照明照度标准设计，应采用高档照度值作为评价标准。本项目全周期平均照度需不低于国家道路最低设计标准或现有道路平均照度（原则上二者取高值）。

6.1.2本项目竣工后由供应商提交项目竣工报告，采购人组织整体竣工验收。

6.1.3施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2001）对供应商施工部分进行验收，竣工验收要求亮灯率达100%（非供应商原因除外）。

6.1.4验收：本项目安装调试完毕后，供应商自检达标后，项目检验资料收集齐全，供应商以书面形式报采购人申请组织竣工验收。采购人在收到验收申请后10日内安排验收工作，在15日内组织验收，采购人委托有资质第三方专业检测机构对改造路段平均亮度及平均照度值、节能改造后月度能耗、路灯能耗基准等规范指标进行测定。

竣工验收通过后需试运行半个月，如试运行符合本合同验收标准，则本项目按照合同约定进入效益分享期，如试运行不符合本合同验收标准，供应商需进行整改直至符合验收要求。以上竣工验收及试运行验收按照分阶段改造、分阶段验收、分阶段进入节能效益分享期的方式实施，具体分阶段改造方案由供应商另行出具，并经采购人确认后实施。

6.1.5道路照明各项指标按照招标文件要求（招标文件不明确的参照国家相关标准）进行测量验收。

6.1.6供应商每年自行组织道路质量进行测试并提供测量数据，采购人有权通过第三方检测机构确认供应商提供的检测数据的真实性。年平均照度与初始值相比每年下降率不得超过3%，超过此值供应商应对项目设施免费提供进一步技改，否则采购人有权拒付节能收益分成。

6.2项目建设完工验收内容主要包括：灯具改造数量、安装的灯具是否与样品相符、改造后灯具的实际节电率、路灯照度是否达到国家标准，验收结果一并作合同附件使用。

6.3验收通过之日起进入合同节能效益分享期。分享期10年，资金按约定的支付时间及支付金额按时由采购人支付给供应商。

6.4采购人竣工验收合格次日起每3个月结算一次投资收益，在7个工作日内完成支付分享收益款及照明相关系统维护费用给供应商，支付时间及金额详见附表执行。

6.5在合同期内，电价统一按0.8227元/度计算

第7节 所有权和风险分担

7.l 采购人未付清全部款项之前，项目（仅指由供应商投入改造部分的灯具和设施，下同）的所有权属于供应商。

7.2 采购人按规定付清供应商应得全部款项之后，才有权取得项目的所有权。

7.3本合同有效期滿时，采购人仍有拖延应付款的，供应商仍享有项目所有权；采购人付清应付款及逾期违约金后，项目所有权才归采购人。

7.4在本合同期间,项目财产灭失、被窃、人为破坏、造成第三方伤害（损失）的风险由双方协商处理。

7.5一方违约后，另一方当事人应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

第8节 违约责任

8.1 采购人违约：

8.1.1 如果采购人未按照本合同的规定及时向供应商支付款项，则每日按应付款金额的千分之一支付逾期付款违约金。

8.1.2采购人无故解除合同，供应商可要求采购人赔偿全部损失；该损失包括但不限于：供应商的直接损失、诉讼费用、律师费用和项目相关的其它费用。

8.2 供应商违约：

8.2.1如果供应商未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该延误是由于不可抗力或者是采购人过错造成，则供应商应承担违约责任，每日按应收款金额的千分之一支付违约金。

8.2.2  采购人在新灯具运行中可随时复验节电率，如果复验节电率低于验收时节电率的，则采购人应书面通知供应商，双方共同参与节电率复验，如果经双方确认节电率的确低于验收时节电率的，供应商没有及时作出整改的，则视为供应商违约，酌情扣罚违约金；情节严重的，采购人有权终止合同。

8.2.3经采购人检测的实际功率比标识功率高10%及以上的，视为不合格，供应商应负责更换不合格功率的灯具，直到达到合格要求，否则供应商应赔偿由此给采购人造成的损失。

8.2.4 供应商在项目实施过程及后续运维过程中的人员配置应满足招标文件的要求，否则视为供应商违约，根据人员到位情况，酌情扣罚违约金。

8.2.5供应商无故解除合同，采购人可要求供应商赔偿全部损失；该损失包括但不限于：采购人的直接损失、诉讼费用、律师费用和项目相关的其它费用。

8.2.6 供应商如养护不到位、亮灯率、故障率引起投诉，则视为供应商违约，酌情扣罚违约金。情节严重的，采购人有权终止合同。

第9节 不可抗力

9.1 由于不可抗力致使一方或各方不能履行协议有关条款，应及时向对方通报有关情况，在取得有效证明之后，允许延期履行、部分履行或中止履行有关协议条款、终止合同。

9.2 由于不可抗力造成的采购人或供应商迟延或无法履行合同，双方不应承担违约或损害赔偿的责任。

第10节．合同的变更、解除和终止

10.1 对本合同及其附件的修改，必须经采购人、供应商双方签署书面协议才能生效。与履行本合同有关的合同能源照明节能改造的相关内容，经双方以 附件 方式确认后，为本合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

10.2 由于不可抗力致使合同无法履行，可以提前解除合同。如果不可抗力事件不足以导致合同无法履行，采购人、供应商双方应根据其对合同履行的影响程度确定延期履行或部分免除责任。

10.3 由于一方不履行本合同规定的义务，导致项目无法进展或与本项目实施前相比根本不能达到节能的目的，另一方有权解除合同。

第11节 争议的解决

11.1 因本合同的履行、解释、违约、终止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。

11.2 如不能协商解决，同意采取向文成县人民法院提起诉讼方式解决。

第12节 知识产权

12.1本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：

为了知识产权的保护，采购人在任何情况下不得将供应商提供的产品提供给第三方。

第13节 日常维护要求与约定

13.1  供应商委托经 采购人认定的有资质的施工企业负责施工及维护，确保合同有效期内路灯的正常和安全运行(具体办法详见维护考核细则)。

13.2合同期内如路灯照度达不到要求或光源损坏由供应商负责更换。对已交付使用的路灯发生短缺或损坏，除因供应商原因造成外，其余应由采购人负责。非灯具本身品质原因造成的替换，供应商以出厂价向采购人优惠提供。

第14节 合同的生效及其他

14.1 本合同自双方法人代表签字盖章之日起生效。合同文本一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

14.2 本合同由采购人、供应商双方授权代表于              签订。

采购人；                            （盖章）

法人代表签字：

供应商：                            （盖章）

法人代表签字：                                  年   月   日

注：合同内容最终以中标后双方协商确定合同为准。

附件1：文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目维护考核细则

| 项目 | 分值 | 类型 | 编号 | 维护要求 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行情况（A） | 30 | 保证项目 | A1 | 亮灯率达98% | 15 | 每低1个百分点扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | A2 | 按规定时间开、闭灯 | 5 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | A3 | 重大节假日、重大会展日、重大接待活动以及其他应急活动亮灯保障安全有序 | 4 | 不按时亮灯或集中出现不亮灯一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 一般项目 | A4 | 群众或媒体负面报道或群众投诉，经查事实确凿的 | 3 | 发现一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | A5 | 发现突发事件及时报告市亮化管理中心 | 3 | 超过1小时未报一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 设施安全完好情况（B） | 15 | 保证项目 | B1 | 灯具无明显锈蚀、残缺、破损、严重变形或其他影响市容市貌现象，设施用电安全，不存在有安全隐患的其他损坏情况；无断线、绞线、线路短路，无漏电，无接头过热现象；接地有效，外观整洁 | 12 | 发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 一般项目 | B2 | 五一节、国庆节、春节及重大活动，灯罩、等公共照明设施必须全面保洁 | 3 | 违规一次扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 故障处理情况（C） | 30 | 保证项目 | C1 | 安全生产和文明施工，在维修照明设施中，应做到：①充分关注和保障所有现场工作人员和现场附近以及过路人的安全，采取有效措施，使现场有条不絮；②维修现场必须设置施工、警示等安全防护设施标志。 | 6 | 违规一次扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C2 | 1、更换的灯具色温等参数要基本和原设计一致，不破坏原设计风格；2、未经许可，对原有设施不得擅自改变、移动、拆除。 | 3 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C3 | 维护材料品牌和检验资料应符合维护质量要求 | 5 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C4 | 发生非正常亮灯、大面积熄灯，维护单位应在30分钟内到达现场进行处理。一般电气故障修复不超过24小时，较大事故处理不超过48小时（特殊原因除外） | 10 | 延时到场或事故处理超过规定时限，一次扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 一般项目 | C5 | 按规定建立专业维修队，配备必要的维修工就 | 3 | 发现未落实扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | C6 | 严禁白天亮灯检修，如特殊情况需白天亮灯检修的应报考核部门批准 |  | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 交办事项处理及时率（D） | 15 | 保证项目 | D1 | 12345热线、96811、数字城管工单按时办结及考核部门紧急通知的事项准时办结 | 10 | 违规一次扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 一般项目 | D2 | 考核部门通知的一般性事项24小时内办结 | 5 | 违规一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 台账情况（E） | 10 | 保证项目 | E1 | 建立健全维护台账资料，台账编制应符合规范 | 6 | 未落实一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 一般项目 | E2 | 台账按时移交路灯管理部分 | 4 | 未落实扣2分，经监督后仍为落实的扣分 |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |
| 服务考核办法： 1、有下列情形之一的，视为供应商无能力履行合同，采购人有权单方解除合同： （1）在合同期内累计三次以上季度考核得分低于80分的； （2）累计三次以上季度考核单项指标得分为零； （3）单季度考核低于70分的； (4) 亮灯率低于90%； 2、合同期内季度服务考评分等于或大于95分，全额支付节能收益；服务考核得分低于95分的，每低1分扣除当季度节能收益的1%。 3、本项目由采购人负责考核，供应商参与。供应商因故缺席考核的，视为同意考核结果。 4、亮灯率的考核以现场抽查为准。 |

附件2：

文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目日常考核与抽查考核情况统计表

考核人签名：                考核日期：    年    月   日

| 考核方式 | 考核存在的问题 | 扣分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常考核 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 抽查考核 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 本月实际扣分 |  |  |

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

- 附件—投标文件格式

一、资信技术文件部分

1、投标函

投标函

致：文成县综合行政执法局

浙江鼎力工程项目管理有限公司

根据贵方为           项目（招标编号：    ）的招标公告，我方（供应商名称）作为供应商正式授权（授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，除投标样品外均已分别单独密封装袋：

1、按“投标须知”要求编制的资信技术文件【正本一份，副本六份】；

2、按“投标须知”要求编制的商务报价文件【正本一份，副本六份】；

3、投标样品 1 套。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、本投标文件的有效期自投标截止日起天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

2、我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

3、我方明白并愿意在规定的开标时间之后，如在投标有效期内撤销投标的，同意贵方可不退还我方的投标保证金；

4、我方同意提供按照贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料；

5、我方理解贵方不一定接受最低报价。

6、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

7、所有与本次招标项目有关的函件请发往下列地址：

地址   电话/传真    电子邮件

供应商名称（加盖公章）:

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

# 2、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄：职务：

系： （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：（盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

法定代表人授权书

文成县综合行政执法局:

浙江鼎力工程项目管理有限公司:

本人       （姓名）系（投标供应商全称）的法定代表人，现委托（全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

职务：

附：授权代表身份证明

3、 声明书

声明书

致：文成县综合行政执法局：

____________________（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。我__________（姓名）系________________（投标供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（加盖公章）:

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 4、基本情况表

（1）投标供应商的基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金（或事业单位开办资金） （万元） |  |
| 节能单位资格名称 |  | 审批核准单位 |  |
| 单位主要 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
|  |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 相关专业技术人员 |  |
|  | 单位行政人员 |  | 其他专业人员 |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |

附企业营业执照、税务登记证、资格证明等相关证书复印件（详见本采购文件第一部分 “投标供应商须知”相关要求）

（2）LED灯具企业的基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金（或事业单位开办资金） （万元） |  |
| 厂区面积 |  | 厂区分布 |  |
| 单位主要 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
|  |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 相关专业技术人员 |  |
|  | 单位行政人员 |  | 其他专业人员 |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |

附企业营业执照、税务登记证、资格证明等相关证书复印件（详见本采购文件第一部分 “投标供应商须知”相关要求）

## 5、施工项目部人员情况相关表格

（1）项目主要人员情况表

项目名称：                                         招标编号：

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历/学位 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3、参与同类项目业绩 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 该项目中任何职 |

注：1、本表后应附相关资质证书、学历证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等复印件加盖单位公章；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减；

3、项目业绩应提供相应的证明材料；

4、供应商拟投入本项目施工期、运营期内的所有人员均需填写，一人一张；

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（2）节能服务公司拟投入本项目合同期主要人员汇总表

项目名称：                                           招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表后应附所列项目组成员毕业证书、职称证书（或学位证书或执业资格证）、身份证、社保证明等复印件加盖单位公章；

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 6、项目实施进度计划表

项目实施进度计划表

项目名称：               招标编号：

| 日历天 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、上述时间表的格式仅供参考，投标供应商可自行编制切合实际的具体时间表。

2、本表所列实施进度为自签订合同起至项目公司成立止的进度计划安排表。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 7、项目业绩

## 项目业绩

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 灯具数量 | 合同 金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、随本表附业绩证明材料（包含招标文件中要求的证明材料），复印件加盖单位公章，原件备查；

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 8、LED灯具制造商授权书

## LED灯具企业对投标供应商的授权书

## （格式参考，由投标人自拟）

致：文成县综合行政执法局

(制造商名称)是根据国家法律正式成立的，其主要营业地点在               (制造商地址)。并据此指定              （投标供应商名称）为我们的真正合法的代理人进行下列活动。而该公司是根据国家的法律正式成立的，其主要营业地点在                        （投标供应商地址）。

此次投标，它代表我方办理                           项目招标文件所要求提供的由我们制造的货物有关事宜，并对我方具有约束力。并保证在合同执行期间，当出现下列事项时，我方保证无偿为采购人提供光源配件：

1、采购人通知供应商修复损坏的光源，而供应商未按要求修复的；

2、光源因光衰导致照度已经低于国家标准的70%。我方在提供光源配件后，可以和供应商进行结算。

兹授予        　              （投标供应商名称）一切权利和职权，全权办理和履行上述所必需的、必要的和适当的事宜，并行使替代和撤销的权力。

特此确认　　　　 　　　　　　（投标供应商名称）或其正式授权代表据此办理一切合法事宜。

我方于      年    月    日  签署本文，以此为证。

投标供应商名称（盖章）

制造商名称（盖章）

## 9、竞投承诺书

文成县政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              项目的竞投；

二、不向招标单位、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将招标项目非法转让他人，或未经招标单位或招标监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与招标单位、其它供应商和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议；

七、严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱招标工作；

九、自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

## 10、投标供应商认为需要提供的其他相关资料

包括招标文件中规定的所有内容，主要由以下内容组成（但不仅限于）

- 招标文件营业执照副本三证（五证）合一的营业执照（如未合一的供应商提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证）；

- 投标保证金缴纳凭证；

- 投标供应商有效的节能服务公司资格证明文件；

- LED驱动电源及LED芯片选用情况说明及承诺；

- 项目施工方案及应急保障方案；

- 节能服务期内的运维方案；

- 投标文件中应承诺的内容（格式自拟），主要内容如下：

1）投标供应商所提供的成果所有权归供应商所有，但使用权归采购人所有。采购人在使用成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权或其它知识产权的起诉。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。光源部分在合同实施完成后产权全部归属采购人所有。其他部分产权和供应商无关。

2）本项目实施前、中、后均按项目所在地有关部门要求办理完成合法的手续、备案，保证使本项目能顺利实施、验收；

- 投标供应商认为需要提供的其他相关资料

二、商务报价文件部分

1、 开标一览表

开标一览表

项目名称：                  招标编号：                。

| 采购人分享节能效益 | % | 100%-供应商分享节能效益% |
| --- | --- | --- |
| 供应商分享节能效益 | % | 最高分享80% |
| 改造期限 | 年 |  |
| 合同能源管理期限 | 年 |  |

1、供应商分享节能效益报价高于80%的，按无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期：

2、投标供应商认为需要提供的其它商务文件和资料

（1）中小企业声明函

文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：如供应商非中小微企业的，则无需提供本声明。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）其他（如有，自拟）

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人参考；评标价计算原则按招标文件规定。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选投标人名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的投标人为预中标人。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一；如果均相同，则抽签决定。

预中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按投标人评标合计得分从高到低排序依次确定新的预中标人，新的预中标人继续适用于本条款。

如果无侯选投标人，或者侯选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分

基准价＝满足招标文件要求的有效投标且投标报价百分比（供应商收益）最低的报价为评标基准价；百分比上限为80%，投标人报价超过百分比上限的，作无效标处理。

投标报价得分=(评标基准价/投标百分比)×10。评分最终结果采用四舍五入法，计算结果精确到0.01。供应商未按规定进行报价的，则按无效投标处理。

其中，如小微企业参与投标的，按照国家政府采购项目的政策，对本项目对小微企业投标的投标报价给予6%的减少，用减少后的投标报价参与商务评分（需提供《中小企业声明函》）。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

- 技术、服务、资信业绩综合评分90分

| 评分部分 | 评分项 | 评比因素 |
| --- | --- | --- |
| 资信技术部分 | 节能服务公司企业实力 (11) | 1.节能服务公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境质量管理体系认证、0HSAS18000职业健康安全管理体系证书且在有效期内的，各得1分，最高得3分。 |
|  |  | 2.节能服务公司获得省级及以上工商行政部门颁发的AAA级“守合同重信用”资质企业，得2分； |
|  |  | 3.节能服务公司参与LED灯具行业或国家标准制定，参与的得2分，否则不得分。 |
|  |  | 4.节能服务公司获得合同能源管理服务认证（RB/T302-2016)作为评分依据。获得5A服务等级的得4分；获得4A服务等级的得2分；获得3A服务等级的得1分；没有获得合同能源管理服务认证的不得分（提供证书复印件）。 |
|  | 灯具制造商企业实力 （17） | 1.本项目LED灯具生产企业是省级及以上高新技术企业的得2分，其他不得分（提供证书，原件现场核对）。 |
|  |  | 2.本项目LED灯具生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证及GB/T28001（或OHSAS18000）职业健康安全管理体系认证，每有一项得1分，最高得4分（提供证明文件复印件，原件备查）。 |
|  |  | 3.本项目LED灯具生产企业拥有LED照明灯具相关发明专利（2013年及以后），每项发明专利得0.5分，（实用新型专利、外观专利不得分)无专利得0分。本项最高得2分（需提供专利证书原件备查，未提供不得分）。 |
|  |  | 4.本项目LED灯具生产企业拥有UL-WTDP实验室资质、 SGS-欧盟ErP能效实验室资质、TüV南德 CB实验室资质、NVLAP实验室资质、CNAS实验室资质,每拥有1项得1分，最高得5分（需提供实验室资质证书复印件）。 |
|  |  | 5.本项目LED灯具生产企业参与LED国家标准制定（已发布标准），参与的得2分，否则不得分。本项目LED灯具生产企业入选《节能产品政府采购清单》（最新一期），得2分，否则不得分。 |
|  | 业绩案例（10） | 1.节能服务公司在国内LED路灯节能改造案例（要求同一个项目单个合同改造数量在2000盏以上，运行时间3年以上），每个案例得2分，最高得10分, （每项业绩需同时提供中标通知书（或会议纪要）、项目合同、验收资料复印件加盖公章，原件备查，缺少任何一项业绩不予认可） |
|  | 灯具技术指标（17） | 1.提供本项目LED灯具生产企业的LED产品国家级灯具CQC证书的得2分； （提供CQC证书原件，未提供不得分。） |
|  |  | 2.电源采用国内外知名品牌（如飞利浦、英飞特、茂硕同等或优于此档次品牌）最高得1分；光源采用国际一流芯片（LUMILEDS、CREE、OSRAM同等或优于此档次品牌）最高得1分。 |
|  |  | 3.本项目LED灯具生产企业的LED产品整灯光效≥130lm/W，得1分，每增加10 lm/W追加1分，最高加2分。低于130lm/W不得分； 4.本项目LED灯具生产企业的LED产品整灯防护等级≥IP67的得1分； 5.LED模组的光学透镜通过1000小时光老化测试（UV）得2分，否则不得分； 6.LED模组防护等级达到IP68的得1分，其它不得分； 7.本项目LED灯具生产企业的LED产品具有光通维持率检测报告，20000小时光通维持率大于93%得4分；10000小时光通维持率大于97%得2分；6000小时光通维持率大于99%得1分；否则不得分； 8.提供本项目LED灯具生产企业的LED灯具产品或模组电源通过双85（温度85度，湿度85%）恒定湿热测试报告，通过1000小时的得2分，否则不得分； 9、提供本项目LED灯具生产企业的LED灯具产品或模组电源的盐雾测试报告，通过100 小时以上盐雾测试的得1分。 （以上证明文件须提供国家灯具质量监督检验中心或国家电光源质量监督检验中心出具的检测报告复印件，原件备查） |
|  | 智能控制方案（3） | 1、提供智慧照明设计方案，对设计方案进行横向比较打分（0-3分）； |
|  | 灯具样品（5） | 投标人提供替换原250W钠灯的LED道路灯灯具样品： 1.灯具采用模组化，设计合理美观，方便操作得0-1分； 2.灯具采用全结构散热设计、光源腔和电源腔隔离、散热片采用鳍片式工艺得0-1分； 3.根据灯具造型、结构、重量、外观是否平整、是否有毛刺、具有自清洗功能。灯具安全防护性能：灯具主体为高压铝合金，是否设有防脱落装置。根据样品得0-3分。 |
|  | 运行维护 （5） | 运营维护期内的运维方案：日常路灯维护组织、路灯应急抢修处置、路灯设施突发安全事故应急预案、接地和漏电检测方案、节能服务期内的运维方案等方面进行综合评定（0－5分） |
|  | 项目实施 方案（20） | 节能供应商和产品制造商的综合实力、供应商对平阳路灯现状的了解请情况和改造方案、硬件设备（含驱动电源、芯片选用情况，提供品牌的承诺书）、供货保障方案、质量保证方案、重要活动保障方案、应急预案、安装替换方案、安全文明施工方案、施工进度保障方案，投标产品制造商LED路灯产品专项生产规模、研发实力、技术优势、生产设备工艺等进行综合评价。 A档：20-15分 B档：15-8分 C档：8-0分 |
|  | 本地化服务（2） | 节能服务公司为温州地区企业或在温州地区设有分/子公司的得2分（提供相关营业执照等证明文件） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目投标文件商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县路灯节能改造和运维（EMC）项目投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章